## Slide 1
Sistem de monitorizare și control al mediului într-o carcasă de calculator
Petreanu Marius

## Slide 2: Context și motivație
Provocări existente: temperaturi mari în carcasele sistemelor de calcul, acumulare de praf, răcire ineficientă;
Soluții curente: ventilatoare cu turație fixă sau manuală, sisteme de răcire avansate ( răcire cu apă );
Nevoia de inovație: un sistem adaptiv, care să detecteze temperatura și nivelul de praf din carcasă și să trimită alerte în timp real.

## Slide 3: Sisteme actuale
Un sistem Arduino care citește în permanență temperatura ambiantă cu ajutorul unui senzor LM35 și transmite datele către un ecran LCD;
Deși oferă monitorizare eficientă, nu include și măsuratori privind nivelul de praf sau controlul automat al unui sistem de răcire.

## Slide 4: Fluxul sistemului

## Slide 5: Funcționalități cheie
Monitorizarea în timp real a temperaturii: se caluculează media temperaturilor înregistrate de la cei doi senzori;
Controlul dinamic al ventilatorului: pornire/oprire în funcție de pragul de temperatură;
Monitorizare particule de praf;
Trimiterea unei notificări utilizatorului prin Bluetooth în cazul depășirii pragului de praf.

## Slide 6: Arhitectura hardware

## Slide 7: Funcționalitatea senzorului de praf
Senzorul conține un LED cu infraroșu care emite lumină în camera de măsurare;
În fața LED-ului este plasat un senzor optic care măsoară intensitatea luminii reflectate de particulele din aer;
Intensitatea luminii reflectate este convertită într-un semnal analogic de tensiune;
Semnalul analogic este citit de un convertor analog-digital (ADC).

## Slide 8: Funcționalitatea senzorului de praf
Tensiunea de ieșire este proporțională cu densitatea particulelor din aer (exprimată în mg/m³).

## Slide 9: Arhitectura software
Mediul de dezvoltare:
  STMCubeIDE pentru scrierea și compilarea codului;
  STMCubeMX pentru configurarea perifericelor.

## Slide 10: Arhitectura software
Utilizarea FreeRTOS pentru gestionarea execuției task-urilor;
Aplicația este separată în două task-uri:
  mainTask – citire senzori, calcul temperatură medie și controlul ventilatorului;
  secondTask – se trimite un mesaj prin Bluetooth.

## Slide 11: Teste și rezultate obținute
Verificarea citirii senzorilor și corectitudinea valorilor afișate;
Controlul ventilatorului în funcție de temperatura medie;
Detectarea particulelor de praf si transmiterea mesajului de alertă prin Bluetooth.

## Slide 12: Teste și rezultate obținute
Măsurarea timpilor de execuție pentru fiecare task

## Slide 13: Teste și rezultate obținute
Timpi de execuție pentru fiecare task, cu afișarea unui număr minim de mesaje în consolă

## Slide 14: Concluzii
Sistemul oferă o soluție eficientă pentru monitorizarea și controlul condițiilor dintr-o carcasă de PC;
Integrarea FreeRTOS a permis o execuție eficientă a task-urilor concurente;
Comunicarea Bluetooth asigură alertarea rapidă a utilizatorului;
Sistemul răspunde prompt la schimbările de temperatură și praf;
Poate fi extins prin adăugarea unor senzori suplimentari sau integrarea într-o rețea IoT.

## Slide 15: Mulțumesc pentru atenție!